## Slide 1: 2023 Spring ESLAB Project Proposal
組員: 吳紹睿、林家弘
https://github.com/WuShaoJui/111_2_ESLAB_Project

## Slide 2: 累累病救星: 遠端聲控家電
動機
  君子動口不動手
  不必移動身體就可以操控開關
  智慧家電已成為未來趨勢

## Slide 3: 預期目標 分工
利用拍手的頻率、次數來控制家電功能(ex. 電燈、喇叭、顯示器...)
利用信號處理提升拍手偵測準確度
林家弘: 聲音前處理、拍手偵測演算法(拍手間隔翻譯成0,1)
吳紹睿: 編碼演算法(將0,1翻譯成指令)、BLE資料傳送、RPi控制周邊設備

## Slide 4: 架構
STM32
拍手偵測 / 分析(前處理)
Data transfer
by BLE
開關、調整亮度
報時、檢查簡訊、播放音樂
其他功能:
ex. 控制顯示器、......
RPi作為控制中心控制周邊設備

## Slide 5: Clap detection algorithm (1)
Low pass filter
  Prevent multidetection

## Slide 6: Clap detection algorithm (2)
Maximum duration
  Clap shouldn’t last long

## Slide 7: Clap detection algorithm (3)
Adaptive threshold
  Noisy enviroment

## Slide 8: Huffman Code
短間隔: 0、長間隔: 1
頻率較高的指令給較短的編碼長度
Prefix code: 無任何指令為另一個指令的前綴
指令 | 佔比
燈開關 | 20%
燈調亮 | 5%
燈調暗 | 5%
… | …

## Slide 9: BLE RPi控制中心
在STM32上解碼拍手訊號
透過BLE傳送指令至RPi
LED (Analog output)
喇叭
顯示器
…

## Slide 10: 參考資料
https://pub.tik.ee.ethz.ch/students/2013-FS/GA-2013-03.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Huffman_coding